## Slide 1: Quyền ưu tiên chế độ đa nhiệm
Một tác vụ (task) là 1 chương trình thực hiện

## Slide 2
Đa nhiệm (multitasking) là một vài tác vụ thực hiện song song.

## Slide 3: ƯU NHƯỢC ĐIỂM KHI TĂNG SỐ CPU
Ưu điểm | Nhược điểm
Hai chương trình được bảo vệ tránh sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu một chương trình có lỗi cũng không ảnh hưởng đến cái kia | Cần sử dụng thêm CPU, ROM và RAM
 | Hai chương trình không thể liên hệ dữ liệu với nhau

## Slide 4: CHUYỂN TÁC VỤ

## Slide 5: CHUYỂN TÁC VỤ

## Slide 6: Khối kiểm soát tác vụ

## Slide 7: Kiểm soát tác vụ
Với sơ đồ 2 CPU khi làm việc sẽ có những trạng thái khác nhau. Các trạng thái này được lưu trữ bên trong các thanh ghi của CPU và kiểm soát bởi chương trình thực hiện của từng CPU.
Khi việc chuyển tác vụ hoạt động, trạng thái của 1 CPU sẽ được cất giữ và trạng thái của CPU thứ hai sẽ được khôi phục hoạt động. Thực hiện thuạt toán:
- Ghi và lưu trữ thanh ghi bên trong của CPU0
- Phục hồi thanh ghi bên trong của CPU1

## Slide 8: Sử dụng 1 CPU
Để giảm bớt 1 CPU ta cần thay thế mạch chuyển tác vụ cứng bằng thuật toán phần mềm.
Để thay thế mô hình có 2 CPU ở đây ta sử dụng 1 cấu trúc dữ liệu gọi là TCB (Khối kiểm soát tác vụ để mô tả các CPU trong hệ thống).
Trong khối TCB có vùng không gian để lưu giữ nội dung các thanh ghi của CPU, ví dụ tư R0 đến Rn. Ngoài ra mỗi một TCB có con trỏ chỉ đến khối TCB mô tả CPU tiếp theo.

## Slide 9: Khối kiểm soát tác vụ

## Slide 10: Thực hiện chuyển tác vụ thông qua hàm dịch vụ ngắt (ISR)
Xóa ngắt (nếu cần)
Lưu trữ thanh ghi bên trong CPU vào khối TCB mà Tác vụ hiện tại (CurrentTask) đang chỉ tới.
Thay thế Tác vụ hiện tại (CurrentTask) bằng con trỏ Tác vụ kế tiếp (NextTask). Tác vụ kế tiếp này nằm trong khối TCB mà tác vụ hiện tại đang chỉ đến.
Phục hồi các thanh ghi bên trong CPU từ khối TCB mà Tác vụ hiện tại (CurrentTask) đang chỉ đến.
Trở về từ ngắt.

## Slide 11: Xóa lập lịch (De-Scheduling)
Việc chuyển tác vụ được điều kiển bới xung nhịp thời gian, mỗi tác vụ chiếm 50% thời gian của CPU, không phụ thuộc vào phím có được ấn hay không.
Như vậy thời gian của CPU sẽ bị lãng phí với tác vụ khi đợi phím bấm và không làm gì cả, tình huống này được gọi là chế độ đợi (busy wait).

## Slide 12: Quyền sử dụng tài nguyên (Semaphores)
Một Semaphore mô tả số lượng khả thi tài nguyên hệ thống, Semaphore đếm số lượng tài nguyên.
Nếu hiện tại không còn tài nguyên trống, semaphore sẽ đếm số lượng tác vụ đợi đến lượt sử dụng tài nguyên, hay nói cách khác đây chính là số lượng tài nguyên còn thiếu.
Nếu nguồn tài nguyên còn thiếu thì khối TCB của tác vụ đang đợi sẽ được bổ sung vào danh sách tác vụ đợi và nó sẽ nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

## Slide 13
Giá trị bộ đếm | Con trỏ đợi kế tiếp trong khối TCB | Trạng thái
N>0 | 0 | N nguồn tài nguyên chưa sử dụng
N=0 | 0 | Không có nguồn tài nguyên cho phép sử dụng và chưa có tác vụ đợi để sử dụng tài nguyên
N<0 | Tác vụ kế tiếp cần đợi giải phóng tài nguyên | N tác vụ đợi tài nguyên, có nghĩa là N tài nguyên còn thiếu

## Slide 14: Hàm P() và hàm V()

## Slide 15: Hàng đợi

## Slide 16: Cấu trúc hệ điều hành RTX

## Slide 17: Hệ điều hành RTX51
Tác vụ: Tác vụ nhanh và tác vụ tiêu chuẩn
Tác vụ truyền thông và đồng bộ.
Chuyển tác vụ.
Hệ thống ngắt
Hệ thống xung nhịp
Tài nguyên hoạt động

## Slide 18: Lập trình trên hệ điều hành RTX
  Quản lý tác vụ
  Trạng thái tác vụ
  Chuyển tác vụ
  Các lớp tác vụ
  Quản lý ngắt.
  Tín hiệu
  Đợi tín hiệu
  Gửi tín hiệu
  Hộp thư
  Semaphore.

## Slide 19: Đa vi xử lý
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Hệ thu thập
PC
Sensor 1
MCU A
Sensor 2
Sensor 3
MCU B
MCU C
Hệ thu thập
PC

## Slide 20: Nhiệm vụ phối ghép
Đồng bộ sự hoạt động của các vi xử lý
Truyền dữ liệu giữa các vi xử lý
Kiểm tra lỗi của các nút kết nối trong mạng
Xác nhận
Clock
Master
Slave 1
Slave 2
Slave n
......
Xác nhận
Xác nhận
Nhịp thông báo từ Master đến Slave

## Slide 21: Phương pháp đồng bộ thời gian sử dụng ngắt ngoài

## Slide 22: Phương pháp đồng bộ thời gian sử dụng UART
Tick Message
ACK Message
Tick Message
ACK Message
Tick Message
Slave tick (UART)
Address-S1 Address-S1 Data for S1 Data for S1 Address S2 Address-S2
Master tick (Timer)